Hands-on IoT
Dr. Tarkeshwar Barua

---
DHT with Arduino with Serial Read

---
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2 // The DHT sensor is connected to Digital Pin 2
#define DHTTYPE DHT11 // The sensor is a DHT11
// Initialize the DHT sensor
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("timestamp,temperature_celsius,humidity_percent"); // Print the CSV header
  dht.begin();
  delay(1000); // Wait for the sensor to stabilize
}
void loop() {
  delay(5000);
  // Read temperature and humidity

---
float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }
  // Get the current timestamp (in milliseconds since Arduino started)
  unsigned long timestamp = millis();
  // Print the data in CSV format
  Serial.print(timestamp);
  Serial.print(",");
  Serial.print(t);
  Serial.print(",");
  Serial.println(h);